## Slide 1
Nanorészecskék/Nanotechnológia szerepe a gyógyszerfejlesztésben
Filipcsei Genovéva
Ötvös Zsolt
Darvas Ferenc
Notes: <number>

## Slide 2
Áttekintés
Gyógyszerformulázási problémák
Nanorészecskék szerepe a gyógyszerfejlesztésben
CEN technológiája és nanorészecskéi
Összefoglalás
Notes: <number>

## Slide 3
Gyógyszerformulázási nehézségek
41%-a az új gyógyszerhatóanyagoknak gyógyszerformulázási problémák miatt nem kerül bevezetésre Nagy-Britanniában1
>40 %-a az új gyógyszerhatóanyagoknak vízoldhatatlan gyakorlatilag
A forgalomban lévő gyógyszerek jelentős része vízoldhatatlan
Az amerikai gyógyszerkönyvben elfogadott hatóanyagok 1/3 vízoldhatatlan2
Ref. 1. Lipper 1999, Prentis, Lis and Walker 1988; 2. Pace et al. 1999.

## Slide 4
Oldhatóságnövelés
Lehetőségek
Fizikai/kémiai módszer
Sóképzés
Polimorfia
Ionizálható csoportok
Örlés / mikronizálás
„Self-emulsifying DDS”
Lipid oldat
Nanoizálás
Nanoizálás
Mikrorészecskék
Szilárd diszperzió
Kolloid oldat
Liposzómák
Nano- kapszula
Formulázás
Szilárd
Hordozók
Folyadék

## Slide 5
Nanorészecskék előnyei a gyógyszerformulázásban
Biohasznosíthatóság/oldhatóság növelése (BCS osztályozás II/IV csoportja)
Gyógyszer-táplálék kölcsönhatás csökkentése vagy megszüntetése (pl., Emend®)
Mellékhatások csökkentése (kevesebb adalékanyag)
Akkor is alkalmazható, ha más módszerek nem (pl., polimerek alkalmazása szilárd diszperziók esetén)

## Slide 6
Nanorészecskék
Előnyök:
Nagy fajlagos felület
Kolloid oldatok tulajdonságai hasonlítanak a valódi oldatokhoz
Abszorpció/immobilizáció vs méret
Kolloid rendszerek stabilitása
1 nm
500 nm
Oldatok
Kolloid rendszerek
Mikroheterogén rendszerek
Nanorészecskék
Wolfgang Ostwald
Nanorészecskék

## Slide 7
CEN nanorészecskéi
Gyógyszer-nanorészecskék
Nanokapszullák
Notes: <number>

## Slide 8
Elméleti háttér
Lépései
Nanorészecskék előállítása oldatból:
Nukleáció (homogén, heterogén, másodlagos)
Részecskenövekedés
Kontrolált részecskenövekedés (!)
gyógyszer
PVP
Klasszikus eljárások
Szolok előállítása
Szol-gél eljárás
Micella képzés
Kémiai precipitáció
Hidrotermális szintézis
Pirolízis

## Slide 9
Nanorészecskék előállítására alkalmazott technológiák
Kisméret
Könnyű méretnövelés
Precíz, folyamatos paraméter kontrol
Optimalizáció néhány lépésben
Automatizáció
FDA PAT kompatibilitás
GLP követelményeknek megfelelő
Egylépéses egyszerű sterilizáció
N-Cube™
„Top down”:
mikro →nano
Nehézkes optimalizáció és paraméter kontrol
Aggregációra való hajlam az őrlést követően
Nehézkes az újradiszpergálás
A részecskemorfológia változik a tárolás során
Mikrofluidikai áramlásos technológia
„Bottom-up”
„Bottom-up”
„Fluid tube” reaktor: p=1 atm, 100 L/min-10 ml/min, T=25-300°C)
Cső a csőben reaktor
Chip reaktor: p=1 atm, <500 (1000) L/min, T=25-300°C
Hátrányok:
Nehézkes optimalizáció és paraméter kontrol, szegényes irodalmi háttér és referencia, nem méretnövelhető

## Slide 10
N-CubeTM
N-Cube
DLS
TM
T= 25-350°C
P=1-150 bar

## Slide 11
Nanoizálás folyamata
1. Paraméter becslés
Irodalmi háttér feltárása - referenciák keresése
„Kulcs paraméterek” meghatározása
Előzetes paraméter becslés
2. Optimalizáció
Nelder-Mead algoritmus
4-5 lépéses optimalizáció
Gyors méretnövelési lehetőség
Nanosized Ibuprofen

## Slide 12
CEN Gyógyszer-nanorészecskéi I.
- Generikus hatóanyagok
- Material accessible
- Irodalmi háttér és referencia
- Jól definiált szerkezet és tulajdonság
– vsolvent= 1 mL/min, vantisolvent= 0.5 mL/min
– vsolvent= 1 mL/min, vantisolvent= 0.6 mL/min
– vsolvent= 1mL/min, vantisolvent= 0.7 mL/min
– vsolvent= 1 mL/min, vantisolvent= 0.8 mL/min
– vsolvent= 1 mL/min, vantisolvent= 0.9 mL/min
– vsolvent= 1 mL/min, vantisolvent= 1.0 mL/min
– vsolvent= 1 mL/min, vantisolvent= 1.2 mL/min
Nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAIDs) (d<50 nm)

## Slide 13
HMG-CoA reductase inhibitor (statin)
Angiotensin II receptor antagonist
Substance P antagonist
cGMP specific phosphodiesterase type 5 inhibitor
CEN Gyógyszer-nanorészecskéi II.

## Slide 14
Nanokapszullázási technikák:
Micella-képzés
Liposzómák előállítása
Oldószer elpárologtatás
Polielektrolit komplexképzés
„Layer-by-layer” deposition
Kontrolált precipitáció
Előnyök:
Célzott hatóanyagleadás
Dózis csökkentés
Mellékhatás csökkentés
Biohasznosíthatóság növelés
Stabilitás növelés
Alternatív formuláció
API
API
Biodegradábilis kapszullák
Nanokapszullák
Ibuprofen tartalmú tejsav nanokapszullák
Chitosan-diclofenac
CEN nanokapszulái
Természetes alapú:
Poliszacharidok
(dextran, chitosan)
Proteinek
Poleszterek
Szintetikus:
Polialkilén-észter
Politejsav és kopolimerjei
Poliamid-észter
Polivinil-észter
PVA
Polianhidridek

## Slide 15
Papers
Niesz, K.; Wootsch, A.; Otvos, Zs.; Darvas, F., Synthesis of Nanostructures on a Microfluidic-based Flow Device, MST News, 2008, 3(8), 30-31
Niesz, K., Hornyak, I., Borcsek, B., Darvas, F., Nanoparticle synthesis completed with in situ catalyst preparation performed on a high-pressure high-temperature continuous flow reactor, Microfluidics and Nanofluidics, 2008, 1613-4982
1. 2nd Enhanced Solubility & Bioavailibility, 9-11 February 2009, Frankfurt am Main, Germany
2. Nanosolution 2008, 11-13 November 2008, Frankfurt, Germany
Attila Wootch, Genoveva Filipcsei, Zsolt Ötvös: Nanoparticle Synthesis using Micro and Mesoflow Technology
3. Fuel Cell and Hydrogen General Stakeholders Assembly, 13-15 October 2008, Brussels, Belgium
4. 2nd EuCheMS Chemistry Congress, 16-20 September 2008, Torino, Italy
Attila Wootsch, Krisztián Niesz, Ferenc Somodi, Zsolt Ötvös, László Ürge, Ferenc Darvas: Continuous flow synthesis of nanoparticles and their application as catalysts
5. MKE Centenary Conference, 29 May - 1 June 2007, Sopron, Hungary
Niesz Krisztián, Hornyák István, Csajági Csaba, Kovács Ildikó, Borcsek Bernadett, Szalay Dániel, Mohl Melinda, Kónya Zoltán, Kiricsi Imre, Ürge László és Darvas Ferenc: Új típusú mikrofluidikai reaktor használata a szintetikus kémiában
6. 10th Annual NSTI Nanotech conference, 20 - 24 May 2007, Santa Clara, CA, USA
Krisztian Niesz, Istvan Hornyak, Csajagi Csaba, Borcsek Bernadett, Richard Jones, Daniel Szalay, Laszlo Urge, Ferenc Darvas: Interesting applications on a novel high pressure high temperature mesofluidic-based flow reactor
7. Small Times NanoCon International 2007, 13-16 November 2007, Santa Clara, USA
Krisztian Niesz: From organic chemistry to energetics and nanoparticle synthesis
Conferences

## Slide 16
Összefoglalás
Nanorészecskék jelentősége a gyógyszerfejlesztésben növekszik
Az ismert nanorészecske előállítási technológiák közül csak egyet használnak elterjedten („Top-down” eljárás)
CEN „Bottom-up” technológiájával előállított nanorészecskék számos előnnyel rendelkeznek a „Top-down” eljárással készültekkel szemben
A CEN technológiája gyors és egyszerű eljárást kínál gyógyszerhatóanyag nanorészecskék és nanokapszullák előállítására

## Slide 17
www.comergen.net
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!